## Slide 1: Dialyse et infections associées aux soins 2022
Pr Philippe BRUNET
Service de Néphrologie
Hôpital de la Conception - APHM
DU Hygiène - Marseille

## Slide 2: Infections associées aux accès vasculaires pour hémodialyse

## Slide 3: L’hémodialyse
3 séances par semaine
(4 à 6 heures)
Lieu :
- Centre
- unité autodialyse
- domicile (exceptionnel)
égout
dialyseur
Dialysat neuf
Sang
Dialysat usé

## Slide 4
Aiguille artérielle
Aiguille veineuse
La fistule

## Slide 5: Risque infectieux : ponction / déponction / compression

## Slide 6: risques infectieux
Fistule prothétique
Ponction en trou unique button hole
Fistulographie
Cathéter

## Slide 7: Comment colliger les infections ?
Tenir à jour le nombre d’infections cathéter / fistules
Calculer l’incidence : nécessite d’avoir la durée d’exposition (nombre de jours ou patients-mois, ou séances…)

## Slide 8: Transmission virale en hémodialyse

## Slide 9: Janvier 2002 Agence de Presse Médicale Reuters
Le Centre d'hémodialyse de Béziers a dû cesser son activité mardi après la découverte de 22 cas d'infections par le VHC chez 70 de ses patients, qui sont désormais dialysés au Centre de Montpellier
ALERTE SANITAIRE
Les patients sont interviewés par la presse
  Le fonctionnement de l’unité de dialyse est mis en cause
  va-et-vient des ambulanciers
  stagiaires qui, ayant du mal à effectuer des prises de sang, sont aidés par des collègues qui étaient en train de s'occuper d'un autre malade".
  Les blouses des infirmières restent tachées jusqu'à la fin de la journée.

## Slide 10: 2002 – demande des autorités sanitaires françaises
À la SFHH : recommandations d’hygiène en hémodialyse
A l’AFSSAPS : recommandations concernant les générateurs d’hémodialyse (capteurs de pression)

## Slide 11: Recommandations de la Société Française d’Hygiène Hospitalière, décembre 2004 http://www.sfhh.net/

## Slide 12
Circonstances de transmission
Inoculation du virus par ponction
Projection de sang si déconnexion des lignes sanguines.
Mains, surfaces communes,
Non respect des précautions standard
Générateurs : noyade des
capteurs de pression.
Médicaments injectables multidoses.
Instruments et matériels communs (télécommandes…)
Notes: Déconnexion involontaire ou volontaire : patient aux WC, cathéter qui dysfinctionne

## Slide 13: Hygiène du patient
Lors de la compression : port de gants
avant de quitter la salle de soins, le patient le patient effectuera un lavage des mains ou une friction avec un produit hydro alcoolique.
Education du patient à la CAT en cas de reprise du saignement.
Port du masque pendant le branchement du cathéter
Recommandations SFHH 2004 – page 102

## Slide 14
Organisation des locaux et des soins
Travail en effectif suffisant.
Bonne organisation des soins.
Respect des protocoles.
Limitation du nombre de personnes circulantes.
Vérification de la compliance du patient lors de tout geste (information, anxiolyse…).

## Slide 15
Spécificité à l’hémodialyse
Formation spécifique, validée, des personnels à la pratique de l’hémodialyse.
Contrôle des pressions du circuit de la CEC et limitation des causes de surpression. Ne pas modifier les fourchettes d’alarme de pression.
Surveillance des abords vasculaires durant la séance.
Vérification de toutes les connexions du circuit et de leur verrouillage adéquat.

## Slide 16: Personnel
Tenue avant lavage :
Masque chirurgical
Lunettes
Recommandations SFHH 2004 – page 102 - adaptées
- Surblouse obligatoire pour la fistule (pas de précision si stérile ou non)
Gants stériles pour la phase d’antisepsie cutanée et la ponction
champs stériles
Le calot n’est plus obligatoire
Les cheveux doivent être attachés

## Slide 17: CONNEXION LIGNE
Tenir les lignes avec des compresses alcoolisées (système classique)
Ou possibilité de réaliser un « système clos » en réalisant le rinçage du circuit à partir de la tubulure en Y de la ligne artérielle (et non pas en branchant directement la poche sur l’extrémité de la ligne)
(Proposition SFHH 2004 – page 103)

## Slide 18: Lavage des mains
Protéger les mains lors d’un lavage :
. Mouiller
. Verser savon – savonner
- Rincer abondamment
. TAMPONNER.
friction avec solution hydro-alcoolique
(OMS)
Hémodialyse Avant ponction :
  lavage des mains ou friction alcoolique (SFHH annexe 3 page 136)
Après ponction et retrait des gants :
  Lavage des mains (SFHH 2004 annexe 3)
  Ou friction alcoolique si gants non poudrés (protocole de CHU de Marseille)

## Slide 19: En cours de séance
. usage individuel strict, pas de partage
. pas de chariot circulant d’un poste à l’autre sans avoir subi un traitement adapté, y compris en l’absence de souillure

## Slide 20: Après le départ du patient
nettoyage et désinfection du poste de dialyse : lit, mobilier, sol, équipement, surfaces environnantes, dispositifs médicaux
Recommandations SFHH 2004 – page 104
Désinfection du générateur (circuit hydraulique et surfaces externes)

## Slide 21: Conception des locaux Arrêté du 25 avril 2005
Recommandations SFHH 2004 – page 111
Arrêté du 25 avril 2005

## Slide 22: Conception des locaux
 | Surface minimale par poste | Surface par poste en cas de réaména-gement | Lavabo
Centre | 10 m2 | 12 m2 | 1 pour 4 postes
UDM | 8 m2 | 10 m2 | 1 pour 4 postes
Autodialyse simple et assistée | 7 m2 | 8 m2 | 1 pour 4 postes
Arrêté du 25 avril 2005

## Slide 23: 1 lavabo pour 4 postes
Arrêté du 25 avril 2005

## Slide 24
Surveillance épidémiologique, signalement des infections :
Sérologies a contrôler lors de la prise en charge d’un nouveau malade en hémodialyse chronique.
Mesure de la prévalence :
  Sérologies 2 fois par an = nb de malades positifs / nb de malades testés.
  Dosage des transaminases 1 fois par mois, si élevées contrôler les sérologies.
Mesure de l’incidence :
  Toute nouvelle infection virale doit faire l’objet d’une enquête, si une origine iatrogène est suspectée elle doit être déclarée au CLIN.
Notes: C comme ca qu’on a pu déterminer les noyades de capteur de pression

## Slide 25
Patients dialysés infectés par le VHB
USA (CDC 2001) et Europe (2002) recommandent un isolement strict :
  Salle, générateur, personnel = dédiés
Pour les raisons suivantes :
  Virémie élevée chez patients infectés
  Survie du VHB dans l’environnement (1 semaine)
  Couverture vaccinale faible des patients
SFHH : Isolement des patients VHB+ non recommandé MAIS protection des patients non protégés.
  DONC ne pas mettre de patients non protégés dans le secteur des patients VHB+.
  Précautions standard

## Slide 26
Patients dialysés infectés par le VHC
Europe (2002) recommande un isolement dans les unités de dialyse ayant une prévalence élevée de patients porteurs de VHC (ex: 30%)
  Salle, personnel = dédiés
USA (CDC 2001) ne recommande pas d’isolement :
  la transmission est prévenue par le respect des précautions standard.
SFHH (2004) : Si la prévalence du VHC est inférieure a 30% dans le centre pas d’isolement des patients VHC.
  Précautions standard

## Slide 27
Patients dialysés infectés par le VIH
Pas d’isolement
Précautions standard

## Slide 28
Patients dialysés infectés par tuberculose ou BMR
Isolement chambre individuelle
Isolement air
Isolement contact

## Slide 29: COVID et hémodialyse
Filtrage des patients à l’arrivée dans l’unité (interrogatoire, température)
Port du masque obligatoire pour tous ; suppression des collations
Si suspicion : box isolé ; PCR
Si PCR+ : placement en secteur COVID pour les séances suivantes ; accès dédié ; ascenseur dédié ; transporteur averti ; jusqu’à sortie selon procédure (PCR négative, ou délai défini… 10 à 20 jours selon les variants)

## Slide 30
Les capteurs de pression (AFSSAPS 2004)
Filtre extérieur
Filtre intérieur
Tubulure de mise à niveau
Capteur de pression
  ne peuvent pas être désinfectés en cas de contamination par le sang.
  La souillure peut de conduire à une contamination croisée de patients via le générateur.

## Slide 31
Les capteurs de pression (AFSSAPS 2004)
Filtre extérieur
Filtre intérieur
Tubulure de mise à niveau
Capteur de pression
Utilisation de systèmes étanches entre sang et capteur.
Ajout d’un second filtre sur la ligne a l’extérieur
Ajout de filtres intérieurs supplémentaires
  En cas d’inondation du dernier filtre extérieur
  Traiter la cause de la surpression.
  Changer le filtre.
  En fin de séance : consigner le générateur

## Slide 32: Désinfection du générateur : méthodes
Détartrage : acide acétique 20% ou acide citrique 20%  pas de contrôle
Désinfection thermique : eau à 85-90°C pendant 25 min
Désinfection chimique :
  Chlore  contrôle bandelette
  peroxyde d ’hydrogène + acide peracétique (dialox, puristéril)  contrôle bandelettes peroxyde
  Acide citrique – chaleur  Pas de contrôle
Classiquement on recommande d’alterner les méthodes
Protocole à établir avec le fabricant
Guide de bonnes pratiques de désinfection 1998
Actuellement on privilégie la méthode acide citrique-chaleur

## Slide 33: Evaluation des désinfectants
Capelli, NDT 2003
CFU
endo
chaleur
Ac citrique
chaleur
Ac peracetique
hypochlorite
PROTOCOLE :
- Contamination
- stagnation 72H
- Désinfection
- Attente 60 H
- Prélèvements
Log de la réduction microbienne

## Slide 34: Désinfection du générateur
Générateur
Désinfectant
Tuyau boucle-générateur (circuit primaire)
concentrés
Boucle de distribution d’eau osmosée
Egout
Raccords dialysat
Désinfection systématique après chaque dialyse
Générateur branché en permanence sur la boucle
Désinfection quotidienne globale automatique boucle + générateur > 83°C
Générateur non branché sur la boucle et non utilisé : désinfection toutes les 48H

## Slide 35: La boucle de distribution d’eau osmosée
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Eau osmosée
Stockage
(facultatif)
Boucle
Egout ou
retour

## Slide 36: Le traitement d’eau
Préfiltre
5-500m
Eau de ville
Adoucisseurs
Charbon actif
Filtre 1-5m
Osmose inverse
Filtre 0,4-0,1m
Eau osmosée
Eau potable
Eau ultrapure

## Slide 37: Dialyse péritonéale
Mise en place du dialysat dans la cavité péritonéale
1- Evacuation du dialysat usé
(15 minutes)
2- infusion du dialysat neuf
(15 minutes)
Cathéter
Pansement

## Slide 38: Dialyse péritonéale
DP diurne =
Dialyse Péritonéale Continue Ambulatoire (DPCA)
 4 échanges par jour
DP nocturne = Dialyse Péritonéale Automatisée (DPA)
 Branchement le soir – débranchement le matin
  Entièrement réalisée à domicile (par le patient ou par un infirmier)

## Slide 39: Diagnostic de la peritonite
Clinique:
Poche trouble
Douleur abdominale
Infection orifice, tunnelite
Hyperthermie
Mauvais drainage
Faire venir le patient en urgence avec la poche trouble + ventre plein

## Slide 40: Infection émergence
Traitement :
désinfection
antibiotiques locaux (Rifampicine, Vanco, Mupirocine +/- généraux)
nitrate d’argent (bourgeon charnu)

## Slide 41: Tunnelite
Traitement:
désinfection
antibiotiques généraux : PO (Bristopen) ou IV (Céfazoline)
ablation du cathéter si péritonite associée ou tunnelite résistante au ttt