## Slide 1: Prévention des infections liées aux cathéters veineux périphériques
D.U. D’HYGIENE ET GESTION DE LA CONTAGION 2021/2022
Alix Lamoureux - EOHH Hôpital Nord
CLIN AP-HM 2021

## Slide 2: Plan
1. Les indications de pose d’un CVP
2. L’ enquête nationale de prévalence
3. Les complications
4. La mise en place du CVP :
Choix du matériel
Préparation cutanée
Utilisation des antiseptiques
5. Entretien et manipulations du CVP

## Slide 3
Un dispositif médical sécurisé ET stérile
Introduit dans une veine superficielle par voie percutanée
Le cathéter veineux périphérique

## Slide 4: Indications
Thérapeutique
  • Réhydratation
  • Traitement médicamenteux
  • Transfusion
Diagnostiques :
  • Injection de produit de contraste
Elles doivent être limitées au maximum

## Slide 5: Quelques chiffres …
- Acte de soins le plus fréquent.
  - France : 25 millions de cathéters par an
  - Effectué dans tous les services
- Un risque qui peut être lié à:
  - Pose
  - Entretien
  - Défaut de surveillance
- Une gravité potentielle de l’infection induite

## Slide 6
Enquête Nationale de Prévalence
2017
Les Chiffres-clés

## Slide 7
Résultats de L’ENP 2017
Nombre de patients enquêtés 80 988
Prévalence des IN : 5.21%

## Slide 10: Les complications
1) D’ordre mécanique
  Transfixion(transpercer la veine)
  Hématome
  Extravasation
  Nécrose
 Favorisées par :
  Mauvaise adéquation cathéter/veine
  Insertion dans un pli articulaire
  Repositionnement en amont lors d’un changement de site

## Slide 11: Les complications d’ordre mécanique (suite)
Thrombo embolie, phlébite
Favorisées par :
  La rigidité des biomatériaux après insertion :
    Acier > Téflon > Polyuréthane
  La durée de pose : 96 heures

## Slide 12
2) Les complications infectieuses
Colonisation du cathéter :
- Pose (flore cutanée patient ou soignant)
- Manipulations (ligne, pansement)
- Foyer à distance (voie hématogène)
- Contaminations des produits injectés
Conséquences
  infection locale
  Infection systémique

## Slide 13: Les complications infectieuses (suite)
Facteurs de risque
- Défaut d’asepsie lors de la pose
- Durée du cathétérisme > 96 heures
- Localisation du site d’insertion cutané
- Type/Matériau du cathéter
- État du patient…

## Slide 14: La mise en place : rappels
Acte infirmier
Prescription médicale
  Écrite
  Datée
  Signée
Notes: Décret 2004 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession
d'infirmier reprend les termes du décret de compétence de 2002 en l’incluant
dans le code de Santé Publique
Art R 4311-5 n° 36 : "Dans le cadre de son rôle propre, l'IDE accomplit ou
dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort
et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son
information et celle de son entourage …..
Surveillance des cathéters, sondes et drains ……"
Art 4311-7 n°3 et 4 : "l'IDE est habilité à pratiquer les actes suivants soit en
application d'une prescription médicale… écrite, qualitative, datée et signée, soit
en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi,
daté et signé par un médecin….
Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion
dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne;
Injections et perfusions dans ces cathéters….
Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté
et signé par l'IDE et transcrit dans le dossier de soins infirmiers"
Art 4311-9 n°1,2,3 et 4 : "l'IDE est habilité à accomplir sur prescription médicale
écrite, qualitative et quantitative ,datée et signée, les actes suivants à condition
qu'un médecin puisse intervenir à tout moment:….
… injections et perfusions de produits d'origine humaine
<number>

## Slide 15: Les recommandations 2019 SFHH

## Slide 16
Respecter des précautions standard :
Une tenue propre,
Cheveux attachés ,
Absence de bijoux,
Hygiène des mains (SHA) : indications OMS
Port de gants à uu pour la pose du cathéter
Matériel :
Le matériel de soin est propre, nettoyé entre chaque patient
Attention au garrot qui passe d’un patient à l’autre, à partir de la poche de l’IDE !
La préparation du matériel

## Slide 17
Utiliser des matériels sécurisés (cathéters veineux périphériques ou dispositifs épicrâniens), dans le cadre de la protection des professionnels vis-à-vis du risque infectieux. Former les professionnels à l’utilisation de ces matériels »
Le choix du matériel

## Slide 18
Le site d’insertion
Chez l’adulte, choisir un site d’insertion au membre supérieur plutôt qu’au membre inférieur .

## Slide 19
Le site d’insertion
Chez l’enfant, il est possible d’utiliser également la main, le dessus du pied ou le cuir chevelu

## Slide 20
Le site d’insertion
Ne pas insérer un cathéter :
- En regard d’une articulation
Sur un membre sur lequel un curage ganglionnaire ou une radiothérapie ont été réalisés, ou sur lequel une tumeur maligne a été diagnostiquée”
Sur un membre avec une fistule artério-veineuse
A proximité de lésions cutanées infectieuses suitantes
Sur un membre avec une prothèse orthopédique ou sur un membre paralysé

## Slide 21
Réaliser, avant l’insertion du cathéter, un traitement hygiénique des mains de préférence par friction désinfectante à l'aide d'un gel ou d’une solution hydro-alcoolique »
Porter des gants pour la prévention des accidents d’exposition au sang (précautions standard). Ils doivent être stériles si le site d’insertion doit faire l’objet d’une palpation après l’antisepsie cutanée »
La préparation de la zone
Ne pas dépiler la zone d’insertion ; si la dépilation est indispensable, il est recommandé de privilégier la tonte
Dans le cas d’utilisation d’un topique anesthésique, utiliser une présentation mono dose ou une présentation réservée à un seul patient.
Dans cette situation, lors de la pose du cathéter, faire précéder l’antisepsie d’une phase de détersion »

## Slide 22
Si la peau est macroscopiquement propre, réaliser 2 passages d’antiseptique dermique alcoolique
Si la peau n’est pas macroscopiquement propre, réaliser une détersion
(nettoyage avec un savon antiseptique, suivi d’un rinçage et d’un séchage) avant
l’application de l’antiseptique .
En l’absence de savon antiseptique de la même famille que l’antiseptique,
d’utiliser un savon doux liquide pour la phase de détersion » (pédiatrie)
Dans tous les cas, réaliser une antisepsie cutanée avant l’insertion d’un cathéter veineux périphérique avec un antiseptique alcoolique,
Ne pas utiliser de l’alcool iodée, ni de la chlorexidine aqueuse.
Attendre le séchage spontané de l’antiseptique
Ne pas utiliser d’acétone (pour enlever les résidus d’adhésifs notamment!) »

## Slide 23
Un antiseptique s’utilise sur la peau ou les muqueuses
La détersion permet de débarrasser la peau de cellules mortes, squames
de déchets organiques qui inactivent la solution antiseptique
Respecter la date de péremption et le délai d’utilisation des antiseptiques ( 1 mois pour une solution alcoolique, 8 à 15 jours pour une solution aqueuse) d’où la nécessité d’utiliser des doses unitaires stériles ou à défaut de petits conditionnements
Laisser l’antiseptique agir !
Ne jamais mélanger les gammes, (si vous ne disposez que de la solution d’une gamme, utiliser du savon ordinaire pour faire la détersion
Ne jamais reconditionner les antiseptiques »
« Chez le nouveau-né, il est fortement recommandé de ne pas utiliser les produits iodés »
« Chez le nourrisson et l’enfant de moins de 30 mois, il est recommandé de se référer aux résumés des caractéristiques
des produits pour les précautions d’emploi »
Rappel de principes généraux
d’utilisation des antiseptiques

## Slide 24
Assurer une traçabilité de la pose du cathéter dans le dossier patient :
date de pose, date d’ablation, taille du cathéter, site de pose, opérateur
Utiliser une configuration du dispositif de perfusion la plus simple pour l’utilisation prévue du cathéter (nombre minimal de raccords et de voies d'accès)
Privilégier une configuration du dispositif de perfusion permettant de limiter la manipulation de l’embase du cathéter, notamment par l’utilisation d’un prolongateur
La mise en place

## Slide 25
Couvrir le site d’insertion du cathéter et de fixer le cathéter en utilisant un pansement : stérile , semi-perméable , transparent en polyuréthane pour permettre la surveillance du point d’insertion
Noter date de pose sur le steristrip du tegaderm
La mise en place

## Slide 26
Porter des gants adaptés
Utiliser du matériel de sécurité
Éliminer le mandrin dans un collecteur visible et à portée de main
3 Recommandations clés

## Slide 27
Contacter un
médecin référent dans les 4 heures qui suivent l’AES
Notes: <number>

## Slide 28
<number>
Pour chaque percutions de flacon de perfusion utiliser une compresse stérile imbibé d’un antiseptique alcoolique

## Slide 29
Toute manipulation de la ligne de perfusion doit être précédée d’une hygiène des mains
Désinfecter les embouts et les robinets avant leur manipulation à l’aide d’une compresse stérile imprégnée d’un antiseptique alcoolique ou d’alcool à 70°
Mettre en place un nouveau bouchon stérile chaque fois que l’accès ou le robinet est ouvert. Il est possible d’utiliser des connecteurs de sécurité sous réserve de les désinfecter avant tout accès au système
En il est recommandé de faire un rinçage pulsé après chaque injection / perfusion médicamenteuse, après un prélèvement sanguin, avant et après l’utilisation d’un cathéter en continu : R21
Le suivi et les manipulations

## Slide 30
Changer un cathéter qui n’aurait pas été posé dans des conditions d’asepsie correctes
Il est recommandé, chez l’adulte, de ne pas changer la ligne de perfusion principale avant 4 jours, sans excéder 7 jours : R 26
Chez le patient au capital veineux limité, sous réserve d’une surveillance attentive du site d’insertion et en l’absence de complications, il est possible de laisser en place le cathéter pour une durée plus longue
Il n’est pas recommandé, chez l’enfant, de changer systématiquement un cathéter.
Le changement est recommandé uniquement en cas de signes de complications »

## Slide 31
Examiner le site d’insertion du cathéter au moins une fois par jour à la recherche de signes locaux et en assurer la traçabilité
La surveillance et la traçabilité
Remplacer les tubulures utilisées après chaque administration de produits sanguins labiles et dans les 24 heures suivant l’administration d’émulsions lipidiques »
Changer le dispositif de perfusion (tubulures et annexes) à chaque changement de cathéter toutes les 96 heures si le cathéter est laissé en place au-delà de ce délai.
Le prolongateur reste solidaire du cathéter , il est changé quand le cathéter est changé.

## Slide 32
Avant manipulation du pansement, pratiquer un traitement hygiénique des mains de préférence par friction désinfectante à l'aide d'un gel ou d’une solution hydro alcoolique
Il est recommandé de procéder à la réfection du pansement uniquement s’il est décollé ou souillé ou si une inspection du site est nécessaire, et ce dans les mêmes conditions que celles de la pose
Le pansement

## Slide 33
Pratiquer un traitement hygiénique des mains de préférence par friction désinfectante à l'aide d'un gel ou d’une solution hydro alcoolique
Mettre en place des gants a UU non stériles
Retirer le pansement
Retirer le KT en appliquant sur le point de ponction une compresse sterile imprégnée d’un ATS dermique si possible alcoolique
Retirer les gants
Pratiquer un traitement hygiénique des mains de préférence par friction désinfectante à l'aide d'un gel ou d’une solution hydro alcoolique
Mettre un pansement sec stérile
Pratiquer un traitement hygiénique des mains de préférence par friction désinfectante à l'aide d'un gel ou d’une solution hydro alcoolique
Ablation du Cathéter

## Slide 34
Merci de votre attention !
<number>