## Slide 1: Spécificité des Dispositifs Médicaux en Anesthésie-Réanimation et Infections Associées aux Soins
Pr Marc Gainnier
DU Hygiène Hospitalière

## Slide 2: Plan
Dispositifs Médicaux - Cadre – Législation
Risques infectieux en Anesthésie
Risques Infectieux en Réanimation
Risque Infectieux associé aux soins : les PAVM (Pneumonie Acquises sous VM)

## Slide 3: 1. Dispositifs Médicaux
Règlement UE 2017/745

## Slide 4: Dispositif Médical (DM) Art L5211 du CSP
Tout instrument, appareil, équipement, matière, produit (à l’exception des produits d’origine humaine) y compris les accessoires et logiciels, utilisé seul ou en association, à des fins médicales chez l’homme, et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques
Plus de 20 000 DM
Du Consommables à UU à l’équipement Lourd
(Implants, Equipements type lits médicaux, ventilateurs, PSE, Scopes, Cathéter…..Réactifs et automates de biologie médicale)

## Slide 5: Classifications des DM
Classe I (classe de risque la plus faible) : compresses, les lunettes, les béquilles ….
Classe IIa (risque potentiel modéré/mesuré) : lentilles de contact, les appareils d’échographie, les couronnes dentaires ….
Classe IIb (risque potentiel élevé/important) : préservatifs, les produits de désinfection des lentilles….
Classe III (classe de risque la plus élevée) : implants mammaires, les stents, les prothèses de hanche….

## Slide 6: Mise sur le marché des DM
Cadre réglementaire européen
Autorité compétente en France = ANSM (PS)
  (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé)
Apposition du marquage CE avant commercialisation
Marquage CE délivré par un organisme notifié
  Habilité par autorité compétente
  GMED en France (Groupe LNE) = Organisme Notifié au titre du Règlement (UE) 2017/745
  LNE = Laboratoire National de Métrologie et d’Essai
  GMED = Groupement pour Evaluation des Dispositifs Médicaux

## Slide 7: Rôle ANSM
Surveillance des incidents : matériovigilance et réactovigilance
Contrôle du marché : contrôles ponctuels ou de campagnes d’évaluation thématiques par gamme de produits
Inspection des sites de fabrication
  Conformité des activités aux exigences essentielles de santé et de sécurité du produit
  Conformité au Dossier technique ayant conduit au marquage CE
  Robustesse système de vigilance
Contrôle du fonctionnement de l’organisme notifié français (LNE - GMED)
Contrôle en laboratoire de la qualité des dispositifs médicaux
Contrôle de la publicité

## Slide 8: Marquage CE (Renouvellement périodique)
Règles de sécurité et de conformité à démontrer par le fabricant
  Normes techniques
  Electriques
  Compatibilité biologiques
  Données Cliniques
Délivrance d’un certificat de conformité
Apposition du marquage CE
Le fabricant reste responsable de son dispositif
  Contrôle
  Correction éventuelles
Surveillance (Retrait du marché éventuel)
  ANSM
Notes: Pour tous les DM, exceptés ceux de la classe 1, l’apposition du marquage est subordonné à l’obtention d’un certificat CE, délivré par un organisme appelé organisme notifié (ON) qui est habilité par les autorités compétentes.
En France, l’autorité compétente est l’ANSM. Il peut y avoir plusieurs organismes notifiés par pays. A ce jour, le seul organisme notifié français pour les dispositifs médicaux est le GMED.
L'organisme notifié évalue la conformité de la procédure suivie par le fabricant. En fonction notamment de la classe du DM, l'évaluation du dispositif médical est réalisée par le biais d’examen du dossier de conception du DM fourni par le fabricant ou par le biais d’essais sur le produit lui-même.
L’évaluation porte également sur le système de production mis en place par le fabricant, au moyen d’audits sur site. La somme de ces éléments permet d’assurer la conformité du dispositif médical aux exigences essentielles en accord avec des normes techniques (sécurité électrique, stérilité, compatibilité biologique) et intègre également l’évaluation de données cliniques.
Le dispositif médical doit atteindre les performances qui lui sont assignées par le fabricant; les risques éventuels doivent être acceptables au regard des bienfaits apportés au patient.
Une fois sur le marché, le DM est placé sous la responsabilité du fabricant qui le commercialise et en assure donc la surveillance.
Des audits sont conduits périodiquement chez le fabricant par l’organisme notifié. Le marquage CE fait l’objet d’un renouvellement périodique.
L’ANSM intervient dans la surveillance et le contrôle du marché et peut être amenée à prendre des mesures sur les DM pouvant aller jusqu’à leur retrait du marché.

## Slide 9: Réglementation UE (2017) et évolution future Calendrier Hors Classe I
Notes: Le processus de révision complète de la réglementation européenne relative aux dispositifs médicaux s’est achevé en 2017.
L'objectif de cette révision est de renforcer la sécurité sanitaire et d'harmoniser l’application des règles au sein de l’Union européenne.
Elle doit également apporter certaines simplifications, notamment grâce au nouveau système d’information EUDAMED et une meilleure lisibilité des textes législatifs. Elle permettra de mieux accompagner l’innovation.
Cette révision en profondeur de la réglementation a abouti à la publication au JOUE, le 5 mai 2017, d'un nouveau règlement spécifique aux dispositifs médicaux (DM) [UE 2017/745].

## Slide 10: Axes du règlement UE
Amélioration de la qualité, de la sécurité et de la fiabilité
  Renforcement de la procédure d’évaluation avant mise sur le marché.
  Supervision par des organismes notifiés (ON) et augmentation des exigences cliniques demandées aux industriels.
Meilleure transparence et information
  Base EUDAMED accessible au public comme aux professionnels.
Renforcement de la surveillance post-commercialisation
  Dispositif de vigilance renforcé (PSUR / déclaration sur EUDAMED)
Tous les DM sont impactés
Les DM déjà commercialisés devront être mis en conformité 2027

## Slide 11: 2 Grandes catégories de DM en ARE
Matériel Lourds
  Ventilateurs
  Scope
  PSE
  Equipements Chambre (Lits, Portiques)
  Appareils EER
  Consoles Assistances Circulatoires
Matériels à UU

## Slide 12: Risques Liés au DM en ARE (Hors Risque Infectieux)
les erreurs d’utilisation 40 %
le défaut d’assurance qualité du fabricant 12 %
le défaut de conception 11 %
le défaut logiciel 2 %
la panne d’un composant 12 %
l’obsolescence 1 %
le problème non évitable 2 %
le défaut de maintenance 4 %
Fougere S. Réanimation (2008) 17, 528—533

## Slide 13: DM en Réanimation

## Slide 14: DM au Bloc opératoire

## Slide 15: Classifications des DM selon le risque infectieux Classification de Spaulding
Non Critique (NC) en contact avec une peau saine (risque infectieux bas)
  Brassard à tension, Stéthoscopes, Scope….
Semi-critique (SC) en contact avec une muqueuse sans effraction de celle-ci ou une peau non intacte (risque infectieux médian)
  Sonde Intubation, lames laryngoscopes, masques laryngés, Sonde ETO….
Critique (C) pénétrant un tissu "stérile" ou le système vasculaire (haut risque infectieux)
  KT Veineux et artériels, Sondes Vésicales, …
Risque ATNC (Agents Transmissibles Non Conventionnels) : prions
Spaulding EH. J Hosp Res 1972 ; 9 : 5-31

## Slide 16: Risque infectieux lié aux dispositifs médicaux en ARE
Réanimation (Risque élevé)
  Documentée depuis les années 1960
  Prévalence (EPIC Study – JAMA 1995) : 20,6 %
Anesthésie (Risque faible)
  Estimation : 3,4 ‰ patients anesthésiés (Hajjar AFAR 2000(1):47-53)
    Bactériémies sur utilisation d’une même seringue de Propofol
    Complications des anesthésies péridurales et rachidiennes
    Transmissions croisées lors des endoscopies (IOT Difficile)

## Slide 17: Classifications des locaux hospitaliers selon le risque infectieux

## Slide 18: Classification des Zones de Trt d’air
 | Risque | Locaux
Zone 4 | à très haut risque | Bloc aseptique, greffe, prématuré, cancérologie
Zone 3 | à haut risque | Bloc opératoire conventionnel, salle d'exploration fonctionnelle, réanimation, soins intensifs, néonat. , stérilisation (zone de conditionnement), neonat, dialyse, Chimiothérapie
Zone 2 | à risque modéré | Consultations externes, maternité, rééducation fonctionnelle, service moyen et long séjour, stérilisation centrale (zone de lavage)
Zone 1 | à risque faible ou négligeable | Bureaux, Maisons de retraite
Guide UNICLIMA
Aération : renouvellement naturel de l'air en vue de maintenir la salubrité de l'atmosphère d'un local
Ventilation : technique d'assainissement de l'air basée sur la dissolution des polluants par un apport d'air neuf
en opérant par balayage
Climatisation : ensemble des opérations créant et maintenant dans un local des conditions déterminées de température,
d'humidité, de vitesse et de qualité d'air
Conditionnement d'air : traitement permettant de régler simultanément les caractéristiques
de l'atmosphère d'un local : température, hygrométrie, pression et propreté particulaire.

## Slide 19: 2. Risque Infectieux en Anesthésie

## Slide 20: Formation Hygiène Hospitalière en ARE CHU Rouen

## Slide 21: Transmissions nosocomiales de l’hépatite C de patient à patient, liées à l’anesthésie générale dans l’inter-région NO 2001-2002
18 contaminations nosocomiales par le VHC
9 contaminations directement rapportées à la pratique de l’AG
Défauts de pratique :
  1 pratique déclarée de partage de flacon de Fentanyl.
  1 partage de seringues probable
  Les précautions « standard » non appliquées (dans tous les cas)
  Utilisation de cathéters courts sans tubulures (dans tous les cas)
Carbonne A. AFAR 23:550-553, 2004

## Slide 22: Gestion du Risque Infectieux en Anesthésie Régles générales
Prévention des infections liés au matériel et à l’environnement
  Dispositifs non invasifs
  Matériel de ventilation
  Décontamination des surfaces et du mobilier
Prévention des infections liées aux dispositifs invasifs
Prévention contamination manuportée et des risques professionnels
Recos SFAR

## Slide 23: Gestion du Risque Infectieux en Anesthésie Pratiques et Comportements à Risques
Utilisation de Matériel Contaminé ou Non stérilisé
Réalisation d’actes contaminants sans respect des règles d’asepsie
Adoption d’un comportement ou d’une organisation inadéquate
Recos SFAR

## Slide 24: Gestion du Risque Infectieux en Anesthésie Locaux et équipements (Bloc = Classe biologique 4)
Air
  Privilégier les salles équipées d’installations de ventilation-climatisation.
  Fermer les portes en cours d’intervention.
  Changer de tenue après une chirurgie sale.
  Privilégier les textiles peu producteurs de particules.
  Régler la température ambiante à un niveau suffisant afin de participer à la prévention de l’hypothermie
Eau
  Procéder à une maintenance régulière des installations et surveiller la contamination de l’eau
Surface et Mobilier d’anesthésie
  Bionettoyage : immédiatement après souillure, en fin d’intervention et fin de journée
  Dépoussiérage humide sans rinçage ni séchage
Recos SFAR

## Slide 25: Gestion du Risque Infectieux en Anesthésie Hygiène des Mains
Gants Stériles et Lavage Chirurgical pour procédures invasives
Décontamination mains régulières
Port de Gants non stériles :
Réduction de la transmission microorganismes (Patient ↔ Soignants)
Ne dispense pas de l’hygiène régulière des mains ++++ avant et après
Une paire de gants par patient et par soin
Port de Gants entretien (ou de ménage) pour le bionettoyage
Recos SFAR

## Slide 26: Gestion du Risque Infectieux en Anesthésie Hygiène des Mains
Pittet D. Hand hygiene among physicians : performance, beliefs, and perceptions. Ann Intern Med 2004; 141: 1-8.
Médecins anesthésistes de Genève ont un taux de compliance à l'hygiène des mains de seulement 23%
Levy N. Hand Washing. Anaesthesia 2004; 59-411
La compliance à l'hygiène des mains n'est observée entre deux patients que dans 39% des cas en Angleterre
Pittet D. Hand-cleaning during postanesthesia care. Anesthesiology 2003; 99: 530- 5
En SSPI, elle n'est que de 15,7%, en moyenne

## Slide 27: Gestion du Risque Infectieux en Anesthésie Comportements et Déplacements dans le bloc
Habillage
  Vestiaire
  Habillage (Pyjama) + Coiffe + Sabots lavables
  Mains dépourvues de bagues, de bracelet et de montre
  Lavage des mains
  Masque chirurgical (IIR) correctement porté en salle : Durée 3-4 heures
Déplacements limités
  Pas de mouvements inutiles dans le bloc
  Discipline spécifiques en enceinte protégée (flux laminaire)
Application des règles générales d’asepsie lors de l’anesthésie : SHA
Respecter les circuits d’évacuation des déchets
Recos SFAR

## Slide 28: Gestion du Risque Infectieux en Anesthésie Recommandations Générales Entretien Matériel (DM)
Achat d’un nouveau matériel : intégrer au cahier des charges les critères d’entretien et, pour le matériel critique ou semi-critique, privilégier le matériel auto-clavable ou à usage unique.
Réaliser le recueil, le transport et le traitement du matériel de façon à protéger l’environnement et le personnel.
Connaître les procédures, respecter leurs indications
Considérer la désinfection (Procédure P2) comme une indication de seconde intention pour le matériel semi-critique ou critique qui ne peut être stérilisé pour des raisons de tolérance ou de disponibilité.
Choisir des produits de désinfection ou de décontamination conformes aux normes d’efficacité en vigueur (normes AFNOR, normes européennes) et respecter les consignes d’emploi (concentration, durée).
Préférer le nettoyage mécanisé au nettoyage manuel.
Pas de désinfection par le formol ou ses dérivés (pastilles ou aldylène) .
Ne jamais recycler du matériel à usage unique.
Parmi les procédés de stérilisation, privilégier l’autoclave à vapeur et restreindre au maximum les indications de l’autoclave à oxyde d’éthylène.
Recos SFAR

## Slide 29: Entretien du matériel recyclable : indications, procédures, résultats.
MATÉRIEL SOUILLÉ |  |  | 
INDICATIONS | Non critique | Semi-critique Critique non stérilisable | Critique Semi-critique stérilisable
PROCÉDURE | P1 | P2 | P3
Étape 1 | Décontamination | Décontamination | Décontamination
Étape 2 | Nettoyage, rinçage, séchage manuels ou automatisés | Nettoyage, rinçage, séchage manuels ou automatisés | Nettoyage, rinçage, séchage manuels ou automatisés
Étape 3 |  | Désinfection par immersion | Stérilisation
RÉSULTAT | Matériel propre | Matériel désinfecté | Matériel stérile
Recos SFAR

## Slide 30: Dispositifs de contrôle voies aériennes et Ventilation Mécanique
Catégorie Critique et Semi critique : Privilégier UU
Catégorie Non critique
  Décontamination et Nettoyage entre chaque patient
  Matériel à UU
Catégorie Semi-critique
  Masque facial, Ballon souple

## Slide 31: Gestion du Risque Infectieux en Anesthésie Voies veineuses périphériques
Lavage hygiénique des mains avant insertion.
  Port de gants non stériles.
  Utiliser des cathéters courts en téflon ou en polyuréthane.
  Site d’insertion : main si possible
  si VVP insérées aux membres inférieurs : retirer en fin d’intervention.
Les VVP posées en urgence doivent être changées dès que possible
Désinfection cutanée. Elle comporte habituellement 4 temps :
  a) le lavage de la peau du patient avec un savon liquide antiseptique ;
  b) un rinçage ;
  c) un séchage ;
  d) une application d’un antiseptique de la même famille que le savon.
Recos SFAR

## Slide 32: Gestion du Risque Infectieux en Anesthésie Voies veineuses périphériques
Chirurgie réglée :
  Si douche ou d’une toilette préopératoire avec un savon antiseptique
  seul le quatrième temps d’antisepsie est nécessaire.
Chirurgie d’urgence : faire les 4 temps
Chez tous les patients
  désinfection peau avec une compresse stérile largement imbibée d’antiseptique
  (chlorhexidine alcoolique 2% , alcool à 70°, polyvinyl pyrrolidone iodée, alcool iodé)
Respecter le temps de contact de l’antiseptique avant de ponctionner
Ne pas palper le site d’insertion après la désinfection cutanée.
Recos SFAR

## Slide 33: Gestion du Risque Infectieux en Anesthésie Voies veineuses périphériques
Utiliser un pansement stérile
  (pansement transparent semi-perméable ou pansement avec une compresse stérile).
Pansement reste en place pendant toute la durée de la voie veineuse, sauf si souillé ou non hermétique.
Utilisation
  Retrait voie veineuse si n’est plus utile ou signes d’inflammation au site d’insertion.
  En postopératoire, si une VVP reste indiquée, le cathéter doit être changé /72 heures.
  Administration des médicaments dans la ligne veineuse : elle sera réalisée par un opérateur ayant les mains propres (SHA).
  Privilégier les systèmes de robinets à 3 voies (notamment pour la protection du personnel)
  Désinfecter site d’injection avec un antiseptique avant chaque usage, puis reboucher avec un bouchon stérile.
  Injection directe dans une tubulure est déconseillée à la fois sur le plan de l’hygiène et sur celui du risque de piqûre.
Recos SFAR

## Slide 34: Gestion du Risque Infectieux en Anesthésie Voies Artérielles Périphériques

## Slide 35: Gestion du Risque Infectieux en Anesthésie Voies Artérielles Périphériques
Technique de pose, asepsie cutanée et pansement
  Utiliser des gants stériles + Tenue stérile
  Pas de recommandations sur la technique et le type de cathéter (cathéter périphérique court ou technique de Seldinger).
  Site d’insertion indifférent (radial)
  Utiliser un set de pression à usage unique.
Utilisation
  Maintenir la stérilité de tout le circuit.
  Effectuer le moins possible de manipulations du système
  Utiliser un système de purge fermé (purge par intra-flow > seringue + robinet).
  Manipuler avec asepsie le robinet de prélèvement.
  Changer le set de pression et le liquide de purge toutes les 96 heures.
Recos SFAR

## Slide 36: Gestion du Risque Infectieux en Anesthésie Manipulation des agents anesthésiques et des seringues
Vérification dates validité de chaque agent anesthésiques et médicaments susceptibles d’être utilisés par l’anesthésiste.
Aspiration des produits anesthésiques de façon aseptique
  Aiguilles et seringues stériles
  Désinfection bouchon du flacon ou le col de l’ampoule.
Désinfection appropriée des robinets à 3 voies lors de toute manipulation.
Matériel utilisé (seringues, tubulures, robinets à 3 voies, ampoules et flacons) est à UU - un seul patient.
Si connexion à la ligne de perfusion intraveineuse d’un patient, il doit être considéré comme potentiellement contaminé et donc uniquement utilisé pour ce patient, puis éliminé après usage ou au plus tard à la fin de l’anesthésie du patient concerné.
Recos SFAR

## Slide 37: Gestion du Risque Infectieux en Anesthésie Manipulation des agents anesthésiques et des seringues
Plateau des agents anesthésiques
  uniquement utilisable pour le soin d’un seul patient.
  contient l’ensemble des seringues et aiguilles préparées pour l’anesthésie en cours
  A conserver dans un endroit propre et protégé de toute projection pour éviter une possible contamination.
L’utilisation de flacons multidoses n’est pas recommandée.
En cas d’utilisation d’un agent anesthésique mis en solution dans un solvant lipidique, en plus du respect scrupuleux des règles énoncées ci-dessus, il est souhaitable :
  de diminuer autant que possible le nombre de manipulations ainsi que l’intervalle de temps entre la préparation et l’injection de la solution lipidique ;
  d’utiliser des seringues préremplies ;
  de ne pas déconditionner le flacon ;
  d’utiliser, pour l’entretien de l’anesthésie, une pompe de perfusion permettant l’administration d’un débit fiable.
Recos SFAR

## Slide 38: Gestion du Risque Infectieux en Anesthésie Attitude vis-à-vis des ALR
Contre-indication ALR
  états septiques généralisés affirmés
  atteintes cutanées potentiellement infectieuses au niveau de la zone de ponction.
En obstétrique, chez une patiente fébrile, lorsque le rapport bénéfice-risque est en faveur de la réalisation d’une anesthésie locorégionale, le geste peut être pratiqué, précédé d’une antibiothérapie(prophylaxie).
KT doit être enlevé le plus rapidement possible et son extrémité sera mis en culture. (Durée Maximale 5 jours ?)
Choix de l’antibiotique : antibiothérapie probabiliste est réalisée, adaptée secondairement si un germe est isolé.
Préparation cutanée = celle utilisée lors de la pose des cathéters veineux centraux.
Utilisation de matériel à usage unique.
Recos SFAR

## Slide 39: Gestion du Risque Infectieux en Anesthésie Attitude vis-à-vis des ALR
Port d’un calot, d’un masque (IIR) et de gants stériles lors de la pratique de la technique.
Le port d’une casaque stérile, par analogie avec la pose des cathéters veineux centraux, est recommandé lorsqu’un cathéter est mis en place.
Aide porte un calot et un masque et procède à un lavage antiseptique des mains.
Mise en place d’un champ stérile isolant la zone de ponction.
Couverture de l’orifice de sortie à la peau du cathéter par un pansement stérile semi-perméable.
L’orifice de sortie du cathéter doit être surveillé chaque jour et l’apparition de signes locaux ou généraux d’infection doit imposer son retrait.
Utilisation d’un filtre bactérien pour la pratique des réinjections à travers le cathéter laissé en place.
  mis en place dans des conditions d’environnement stérile lors de l’installation du cathéter,
  ne doit pas être changé de principe, son changement exposant à un risque de contamination.
  Si changement, l’opérateur revêt la même tenue que pour la pose.
Respect de règles d’asepsie stricte lors de la préparation et de l’injection de produits anesthésiques ou analgésiques pour la poursuite de la technique.
Un lavage antiseptique des mains doit être réalisé pour les réinjections filtre en place.
Recos SFAR

## Slide 40: Enquête SFAR 2005 (Taux de réponse 12%) Bijoux – Montre

## Slide 41: Enquête SFAR 2005 (Taux de réponse 12%) Port du Masque

## Slide 42: Enquête SFAR 2005 (Taux de réponse 12%) Moment de l’hygiène des mains

## Slide 43: Enquête SFAR 2005 (Taux de réponse 12%) VVP

## Slide 44: Enquête SFAR 2005 (Taux de réponse 12%) VVP

## Slide 45: Enquête SFAR 2005 (Taux de réponse 12%) Injection IV

## Slide 46: Enquête SFAR 2005 (Taux de réponse 12%) KT central – Artère

## Slide 47: Enquête SFAR 2005 (Taux de réponse 12%) KT Central - Artère

## Slide 48: Enquête SFAR 2005 (Taux de réponse 12%) Intubation

## Slide 49: Enquête SFAR 2005 (Taux de réponse 12%) Laryngoscope - Circuit de ventilation

## Slide 50: 3. Risque Infectieux en Réanimation

## Slide 51: Infections Nosocomiales en Réanimation
Surveillance Prioritaire (Réseau Réa - RAISIN)
  Patients exposés aux dispositifs invasifs
Infections Cibles
  PAVM
  Bactériémies
  CVC
Programme de Prévention

## Slide 52: Réseau Réa-Raisin
SANTÉ PUBLIQUE FRANCE / Surveillance des infections nosocomiales en réanimation adulte.
Réseau REA-Raisin, France. Résultats 2017 / p. 15
Notes: La baisse de la participation en 2015 a pu s’expliquer par le passage de la surveillance en continue sur l’année de janvier à décembre 2015 (versus 6 mois auparavant) entrainant une augmentation de la charge de travail pour le recueil et la validation des données. Malgré tout, la participation augmente à nouveau en 2016 et 2017.
La majorité des services (81,9%) provient d’établissements publics (53,8% de CH non universitaires). Leur taille varie de 4 à 32 lits. Plus de ¾ des services correspondent à une réanimation polyvalente (78,4%).
Le nombre moyen de patients inclus par service est de 344 patients pour 1 an (méd. 307).

## Slide 53: Exposition aux Dispositifs Invasifs
Réseau REA-Raisin, France. Résultats 2017

## Slide 54: Répartition des patients selon le nombre de DI/patient
Réseau REA-Raisin, France. Résultats 2017

## Slide 55: Evolution des taux d'incidence des IAS de 2004 à 2017

## Slide 56: 3. Risque Infectieux en Réanimation
3.1 Matériel Lourd

## Slide 57: Chambre de réanimation Un environnement maitrisé (NF S90-351) – Classe de risque II (minima)
Surveillance visuelle
  Intérieur des chambres doit être visible (paroi partiellement vitrée)
  Depuis PC situé à proximité immédiate
  Intimité du patient doit rester possible ;
  Surveillance des constantes vitales
    Monitorage cardiovasculaire et respiratoire
    Report au PC de surveillance
Surface correctement dimensionnée (min 25 m²) géométrie carrée faciliter l’accès autour du lit ;
  Ouverture automatique des portes d’accès suffisamment large pour le passage d’un lit et de ses accessoires ;
  Point d’eau pour assurer les soins d’hygiène du patient
  Réseaux adaptés aux différents soins que le patient pourrait recevoir (fluides médicaux, fluides spécifiques…)
Confort hygrothermique avec une température et une hygrométrie régulée (de 20 à 25°C – de 40 à 60 %) ;
Confort visuel avec une vue sur l’extérieur et un éclairage naturel ;
Confort acoustique avec des équipements peu bruyants (notamment la ventilation)

## Slide 58: Site de prélèvements possibles

## Slide 59: Contamination de l’environnement en réanimation
200 mains de soignants
200 téléphones
Taux de contamination = 94.5%
Ulger F, Annals of Clin. Micro. And Antimicrobials, 2009

## Slide 60: Ventilateurs
Support Mobile
Circuit Inspi et Expi (UU)
Humidificateur (UR)
Masque VNI (UU)
Ecran tactile
Capteur de Débit

## Slide 61: Accès aux voies aériennes en Anesthesie Réanimation
Lame plastique ou métallique UU
Manche réutilisable
Sonde Intubation UU
Ballonnet Etanchéité

## Slide 62: Accès aux voies aériennes en Réanimation
Canule Trachéotomie
Ballonnet Gonflé (30 mmHg max)

## Slide 63: Filtres et Ventilateurs

## Slide 64: Contamination à Pseudomonas des Endoscopes en Réanimation
Srinivasan A et al. N Engl J Med 2003;348:221-7.
Nx Endoscopes
Retrait
Port de Biopsie non étanche (désérré)
Demande de Retour par la marque
Notes: Two of the recalled bronchoscopes were put into service in mid-June 2001. All recalled bronchoscopes were removed from service on February 6,
2002.

## Slide 65: Fibroscopes à UU (Axess Vision – Ambu)
Système avec double béquillage
UU
Cout : 250 Euros environ

## Slide 66: Moniteur d’EER
Ligne entrée (Artérielle)
Anticoagulant
Pompe
Filtre
Ligne retour (Veineuse)
Réchauffeur

## Slide 67: Circulation extra-corporelle Assistance Extracorporelle (ECLS) Extra Corporeal Membrane Oxygenation (ECMO)
Respiratoire = SDRA
Circulatoire
Détresse circulatoire réfractaire
aux amines vasopressives et/ou inotropes
Processus pathologique
avec réversibilité potentielle
ou attente de transplantation pulmonaire
ou cardiaque.
ECMO veino-Veineuse

## Slide 68: 50 d’ans d’évolution technologique
1971
2021
Sytème Cardiohelp® (maquet)

## Slide 69: Circuit ECMO VV

## Slide 70: Canules ECMO Veino-Veineuse
Risque infectieux car canules laissées en place plusieurs semaines si besoin
Risques
  Hémorragique
  Thrombotique
  infectieux
Posée en conditions chirurgicales aseptiques dans la réanimation/bloc

## Slide 71: 3. Risque Infectieux en Réanimation
3.2 Dépistage BMR- Matériel UU

## Slide 72: Dépistage SARM - EBLSE
Réseau REA-Raisin, France. Résultats 2017

## Slide 73: Infections liées au DI N, Apparition par rapport J admission et au début exposition

## Slide 74: Germes Isolés selon le site

## Slide 75: Matériel UU : Cathéters
Veineux
Perfusions
SE
Artériels
Monitorage PAS
Gazométrie

## Slide 76: Physiopathologie Infections sur KT

## Slide 77: CVC

## Slide 78: Infections sur KT selon les Services

## Slide 79: Colonisation – Bactériémies Jugulaire Vs Fémorale
Plus de colonisation fémorale après 5 jours
Pas de différence incidence bactériémies
Timsit et al. AJRCCM

## Slide 80: Bactériémies selon les services

## Slide 81: Cathéter d’Hémodialyse

## Slide 82: Catheter d’Hémodialyse

## Slide 83: 4. Risque Infectieux en Réanimation : PAVM (Pneumonies Acquises sous VM)

## Slide 84: Distribution des services selon le taux d'incidence des pneumopathies / 1000 j d'intubation

## Slide 85: Critères Diagnostiques de PAVM (VAP)
Clinique :
  Fièvre
  Aspirations purulentes
  Dégradation des échanges gazeux
Biologiques
  Hyperleucocytose
  Syndrome Inflammatoire
Radiologiques
  Infiltrats
Microbiologiques
  Culture de sécrétions profondes (Alvéolaire)
« Gold Standard »
  Biopsie Pulmonaire
Notes: Chest X-rays and CT-scan of a 65-year-old man who developed ventilator-associated pneumonia.
Chest X-ray performed the day VAP was suspected seems normal (a), whereas the CT-scan performed the same day showed consolidation of the left inferior lobe (b, d). Bronchoalveolar lavage yielded 105 Enterobacter aerogenes.
The next day, chest X-ray showed progression of pulmonary infiltrates (c).
VAP diagnosis based on chest X-ray would have been delayed

## Slide 86: Répartition des Pneumopathies selon Diagnostic microbiologique

## Slide 87: Physiopathologie des PAVM (VAP)
Safdar NS et al. Respiratory care 2005 50(6):725
Notes: Routes of colonization/infection in mechanically ventilated patients.
Colonization of the aerodigestive tract may occur endogenously (A and B) or exogenously (C through F).
Exogenous colonization may result in primary colonization of the oropharynx or may be the result of direct inoculation into the lower respiratory tract during manipulations of respiratory equipment (D), during using of respiratory devices (E), or from contaminated aerosols (F).

## Slide 88: Mesures de Prévention des PAVM (1)
Lutte contre la Colonisation Aérodigestive | 
Eviter Contamination exogène | Hygiène des mains Surveillance Microbiologique (SARM, EBLSE) Gants Equipement dédiés au patient
Suppression Colonisation Muqueuse | DDS Lavage de bouche (chlorexhidine) Aérosols d’antimicrobien Sucrafalte vs AntiH2
Prévention inhalation | VNI Position demi assise Aspiration sus Glottique

## Slide 89: Aspiration Sus Glottique
Smulders K et al. CHEST 2002;1221(3)
 | Aspiration susG (75) | Contrôle (75) | 
VAP n,% | 3(4) | 12(16) | < 0,05
Incidence VAP | 9,2 | 22,5 | < 0,001
Durée VM | 5,8 ± 4,4 | 7,1 ± 5,4 | NS
DDS, ICU | 9,3 ± 7,4 | 12,3 ± 3,6 | NS
DDS, Hopital | 26,8 ± 23,3 | 28,3 ± 28,2 | NS
Mortalité | 12(126) | 10 (13,3) | NS
Hi-Lo Evac® Mallinckrodt
RR de PAVM divisé par 5
Métanalyse AJM 2005

## Slide 90: Drainage sous glottique et PAVM
Lacherade JC et al; AJRCCM 2010;182:910-17

## Slide 91: Rôle de la Position dans la prévention des PAVM
Drakulovic et al. Lancet 1999
Semi recumbent = 45°
50 % de PAVM si alimentation entérale + décubitus dorsal
Difficile à faire en pratique

## Slide 92: Mesures de Prévention des PAVM (2)
Lutte contre contamination des dispositifs respiratoires | 
Equipements sécurisés | Endoscopes UU Procédures pour aérosols UU
Réduire contamination des circuits | HME Drainage eau de condensation Eau stérile dans HC Aspirations trachéales aseptiques Aspiration protégées

## Slide 93: Aspiration Trachéale en Réanimation
Sondes d’aspiration en ouvert
Sondes d’aspiration en système clos
(Aspiration protégée)

## Slide 94: Aspiration Trachéale Protégée en Réanimation
Permet d’aspirer le patient sans déconnecter le respirateur
Port de gants stériles non nécessaire
Diminution désaturations lors des aspirations trachéales
Diminution aérosolisation des bactéries et virus
Diminution risques d’infections croisées ?

## Slide 95: Système clos
Métanalyse BJA 2008

## Slide 96: Ballonnet des sondes d’intubation
Lorente et al. AJRCCM 2007;176:1079-1083
ETT C = Conventionnel
ETT PUC – SSD = Ballonnet Polyuréthane + Aspi sous glottique

## Slide 97: Associations de mesures pour prévenir PAVM
Rello J et al. Infectious Disease in CC 2007

## Slide 98: Mesures de Prévention des PAVM (3)
Lutte contre contamination eau | 
Surveillance de l’eau | Nettoyage des équipements (ETO, Endoscopes) Surveillance Légionnelles Eau
 | Contrôles systématiques Filtre pour eau

## Slide 99: Mesures de Prévention des PAVM (4)
Lutte contre contamination air ambiant = Trt Air (Filamenteux, BK, SARS CoV) | 
Filtre respirateur (Circuit expiratoire) | HEPA Dépistage Infections aéroportées
Traitement Air | Masque FFP2 (N95) Normes Trt Air (Niveau 3) Epurateurs Contrôle régulier par Ingénieurs Thermiques

## Slide 100: Conclusions
Utilisation de nombreux dispositifs médicaux invasifs et/ou complexes en ARE
Risque infectieux Anesthésie << Réanimation
DM : pourvoyeurs d’IAS (PAVM+++ en Réanimation)
Progrès technologiques et/ou procédures = réduction des risques
Education/Formation à l’Hygiène = réduction des risques